## Slide 1: 路由器转发实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
路由器转发
  路由表
  路由器转发流程
  ARP协议与ARP缓存
  ICMP协议格式
实验内容
附件文件列表

## Slide 3: 路由器转发实验
给定网络拓扑以及节点的路由表配置，实现路由器的转发功能，使得各节点之间能够连通并传送数据
Host 1
Host 2
10.0.1.11/24
10.0.2.22/24
Host 3
10.0.3.33/24
Router
10.0.1.1/24
10.0.2.1/24
10.0.3.1/24

## Slide 4: 路由表与最长前缀匹配
路由表保存网络（IP+Mask）到网关和端口的映射
路由表样例
  Dest/Mask -> GW, Iface
  10.0.0.0/8 -> 1.2.0.1, eth0
  10.0.0.0/16 -> 1.3.0.1, eth1
  10.2.0.0/16 -> 1.4.0.1, eth2
  Default -> 1.5.0.1, eth3
在查询路由表时，数据包只包含目的地址
  使用最长前缀匹配方法来查找
    (dst_ip & mask) == (dest & mask)，且掩码长度最长(mask值最大)

## Slide 5: 自动生成的路由表
主机节点
Dest Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 h1-eth0
路由器节点
Dest Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 r1-eth0
10.0.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 r1-eth1
10.0.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 r1-eth2

## Slide 6: 配置到其他网络的路由表
r1
r2
h1
h2
eth0: 10.0.1.11
eth0: 10.0.1.1
eth1: 10.0.3.1
eth1: 10.0.3.2
eth0: 10.0.2.1
eth0: 10.0.2.22
# route add -net 10.0.1.0 netmask \
255.255.255.0 gw 10.0.3.1 dev r2-eth1
# route add -net 10.0.2.0 netmask \
255.255.255.0 gw 10.0.3.2 dev r1-eth1

## Slide 7: 配置默认路由表
默认路由表格式
Dest Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.0.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 h1-eth0
r1
h1
eth0: 10.0.1.11
eth0: 10.0.1.1
# route add default gw 10.0.1.1 dev h1-eth0

## Slide 8: 路由表数据结构
struct list_head rtable; // 路由表，是一个链表头部伪节点
typedef struct { // 路由表条目
  struct list_head list; // 链表实现
  u32 dest; // 目的网络地址
  u32 mask; // 网络掩码
  u32 gw; // 下一跳网关地址
  int flags; // 转发表条目标识（可忽略）
  char if_name[16]; // 转出端口名字, e.g. r1-eth0
  iface_info_t *iface; // 转出端口
} rt_entry_t;

## Slide 9: 路由器路由查找流程
给定数据包，提取该数据包的目的IP地址
  注意进行字节序转换：数据包中的都是网络字节序，本地存储的数据结构都为本地字节序
遍历路由表（链表），使用最长前缀匹配查找相应条目
  如果设置默认路由，则肯定能查找到匹配路由条目
如果查找到相应条目，则将数据包从该条目对应端口转出，否则回复目的网络不可达(ICMP Dest Network Unreachable)

## Slide 10: 路由器转发数据包流程
转发数据包时
  对IP头部的TTL值进行减一操作，如果该值 <= 0，则将该数据包丢弃，并回复ICMP信息
  IP头部数据已经发生变化，需要重新设置checksum
  在新的网络内发送数据包
    将以太网头部的源MAC地址设置为转发端口的MAC地址
    将目的MAC地址设置为对应的MAC地址
交换机
路由器
路由器

## Slide 11: 查询IP地址对应的MAC地址
给定数据包，路由器查询哪个IP地址对应的MAC地址？
  MAC地址在局域网内转发数据包时起作用
  应查询下一跳IP地址对应的MAC地址
    entry->gw (路由器端口与目的地址不在同一网段）
    dst_ip (路由器端口与目的地址在同一网段）
192.168.0.123
192.168.0.1
159.226.39.43
159.226.39.1
119.75.216.20
119.75.216.39
IP Packet:
src: 192.168.0.123
dst: 119.75.216.20

## Slide 12: ARP查询
使用ARP机制查询下一跳IP地址对应的MAC地址
  路由器维护一个缓存ARP相关内容的数据结构：arpcache
  arpcache缓存两类数据：
    IP->MAC映射条目
    查找不到相应条目而等待ARP应答的数据包
IP 1
IP 2
IP 3
IP 4
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1

## Slide 13: ARP相关数据结构
typedef struct {
struct arp_cache_entry entries[32]; // IP->MAC映射，最多存储32条
struct list_head req_list; // 等待ARP回复的IP列表，指向arp_req
pthread_mutex_t lock; // arpcache查询、更新操作锁
pthread_t thread; // 老化操作对应的线程
} arpcache_t;
struct arp_cache_entry {
u32 ip4; // IP地址，本地字节序
u8 mac[ETH_ALEN]; // IP地址对应的MAC地址
time_t added; // 添加时间
int valid; // 是否继续有效
};
struct arp_req {
struct list_head list; // 用于串联不同arp_seq的链表节点
iface_info_t *iface; // 转发数据包的端口
u32 ip4; // 等待ARP回复的IP地址
time_t sent; // ARP发送时间
int retries; // 重试次数
struct list_head cached_packets; // 目的地址为该IP地址的数据包列表
};

## Slide 14: ARP缓存操作
查找IP->MAC映射
  如果在arp缓存中找到相应映射，则填充数据包的目的MAC地址，并转发该数据包
  否则，将该数据包缓存在arpcache->req_list中，并发送ARP请求
收到新的IP->MAC映射
  将该映射写入arp缓存中 ，如果缓存已满（最多32条），则随机替换掉其中一个
  将在缓存中等待该映射的数据包，依次填写目的MAC地址，转发出去，并删除掉相应缓存数据包
每1秒钟，运行arpcache_sweep操作
  如果一个缓存条目在缓存中已存在超过了15秒，将该条目清除
  如果一个IP对应的ARP请求发出去已经超过了1秒，重新发送ARP请求
    如果发送超过5次仍未收到ARP应答，则对该队列下的数据包依次回复ICMP（Destination Host Unreachable）消息，并删除等待的数据包

## Slide 15: ARP协议格式
Dest Ether Addr |  | 
Dest Ether Addr (cont.) | Src Ether Addr | 
Src Ether Addr (cont.) |  | 
Proto Type (0x0806) | ARP Header (0x01) | 
ARP Proto (0x0800) | HW Addr Len (6) | Proto Addr Len (4)
ARP Operation Type | Sender HW Addr | 
Sender HW Addr (cont.) |  | 
Sender Proto Addr |  | 
Target HW Addr |  | 
Target HW Addr (cont.) | Target Proto Addr | 
Target Proto Addr |  | 
当目的MAC地址不可知时，写FF: FF: FF: FF: FF: FF，为广播包
0x01为ARP请求，0x02为ARP应答
当为ARP请求时，Target HW Addr置空

## Slide 16: ICMP数据包格式
Ethernet Header (14 bytes) |  | 
IP Header (20 bytes or more) |  | 
Type | Code | Checksum
Rest of ICMP Header |  | 
路由表查找失败
  Type: 3, Code: 0, Rest of ICMP Header: 前4字节设置为0，接着拷贝收到数据包的IP头部（>= 20字节）和随后的8字节
ARP查询失败
  Type: 3, Code: 1, Rest of ICMP Header: 同上
TTL值减为0
  Type: 11, Code: 0, Rest of ICMP Header:同上
收到Ping本端口的数据包（ Type为8 ）
  Type: 0, Code: 0, Rest of ICMP Header: 拷贝Ping包中的相应字段

## Slide 17: 路由器实现
处理ARP请求和应答
  收到ARP请求时，如果Target Proto Addr为本端口地址，则ARP应答
  转发数据包时，如果ARP缓存中没有相应条目，则发送ARP请求
ARP缓存管理
  进行ARP查询、更新等操作
IP地址查找和IP数据包转发
  收到数据包后，查找对应的转发端口；更新IP头部，转发数据包
发送ICMP数据包
  路由表查找失败；ARP查询失败； TTL值为0；收到ping本端口的包

## Slide 18: 实验内容一
在主机上安装arptables, iptables，用于禁止每个节点的相应功能
  sudo apt install arptables iptables
运行给定网络拓扑(router_topo.py)
  路由器节点r1上执行脚本(disable_arp.sh, disable_icmp.sh, disable_ip_forward.sh)，禁止协议栈的相应功能
  终端节点h1-h3上执行脚本disable_offloading.sh

## Slide 19: 实验内容一（续）
在r1上执行路由器程序
  在r1中运行./router，进行数据包的处理
在h1上进行ping实验
  Ping 10.0.1.1 (r1)，能够ping通
  Ping 10.0.2.22 (h2)，能够ping通
  Ping 10.0.3.33 (h3)，能够ping通
  Ping 10.0.3.11，返回ICMP Destination Host Unreachable
  Ping 10.0.4.1，返回ICMP Destination Net Unreachable

## Slide 20: 实验内容二
构造一个包含多个路由器节点组成的网络
  手动配置每个路由器节点的路由表
  有两个终端节点，通过路由器节点相连，两节点之间的跳数不少于3跳，手动配置其默认路由表
连通性测试
  终端节点ping每个路由器节点的入端口IP地址，能够ping通
路径测试
  在一个终端节点上traceroute另一节点，能够正确输出路径上每个节点的IP信息

## Slide 21: 附件文件列表
arp.c # 发送ARP请求和应答
arpcache.c # ARP缓存相关操作
icmp.c # 发送ICMP数据包
ip_base.c # IP前缀查找和发送IP数据包
packet.c # 发送数据包函数
rtable.c # 路由表相关
rtable_internal.c # 从协议栈中读取路由条目
include
ip.c # 处理IP数据包，包括转发
main.c
Makefile
router-reference # 参考实现
router_topo.py # Mininet topo脚本
scripts # 禁止协议栈的数据包处理
libipstack.a