## Slide 1: Socket应用编程实验
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 提纲
Socket简介
Socket编程实验
附件文件列表

## Slide 3: Socket API
BSD Socket API
  不是为每个应用程序定义接口，而是提供最基本的通信功能
  对上层提供统一的调用接口，支持丰富的上层应用开发
BSD Socket API
socket(domain, type, proto); close(sockfd); bind(sockfd, addr, addrlen);
Datagram (Connectionless)
sendto(sockfd, buf, len, flags, dest_addr, addrlen); recvfrom(sockfd, buf, len, flags, src_addr, addrlen);
Stream (Connection-oriented)
listen(sockfd, backlog); accept(sockfd, addr, &addrlen); connect(sockfd, addr, addrlen); send(sockfd, buf, len, flags); recv(sockfd, &buf, len, flags);

## Slide 4: Socket调用流程
Passive
Active
socket()
connect()
send()
recv()
close()
socket()
bind()
listen()
accept()
send()
recv()
close()
recv()
EOF
Connection Request
Data Transmission

## Slide 5: 一、建立socket文件描述符
数据收发两端都需要建立socket文件描述符
  int socket(int domain, int type, int protocol);
Domain: AF_INET
Type
  SOCK_STREAM TCP
  SOCK_DGRAM UDP
Protocol: 0
返回值: socket文件描述符
int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

## Slide 6: 二、将socket文件描述符与监听地址绑定
只需要被动建立连接一方进行绑定（bind）
  int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
sockfd: Socket文件描述符
addr: 需要绑定的地址和端口
addrlen: 地址和端口数据结构的长度
struct sockaddr_in server;
server.sin_family = AF_INET;
server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
server.sin_port = htons(12345);
bind(sockfd, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server));

## Slide 7: 三、进行监听
只在被动建立连接一方进行监听，等待新的连接请求
  int listen(int sockfd, int backlog)
sockfd: 之前建立的socket文件描述符
backlog: 可以理解为待处理的最大连接数目
listen(sockfd, 128);

## Slide 8: 四、接受连接请求
被动建立连接一方需要显式的接受连接请求
  int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
sockfd: 之前建立的socket文件描述符
addr: 用于存储对端网络地址的数据结构
addrlen: 指定addr大小
返回值为该连接对应的文件描述符，以后收发数据都使用该文件描述符
int csock = accept(sockfd, (struct sockaddr_in *) &caddr, &clen);

## Slide 9: 五、申请建立连接
连接的另一方需要主动建立连接
  int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
sockfd: 之前建立的socket文件描述符
addr: 对端的网络地址（包括IP地址和端口号）
addrlen: addr的大小（不同协议的addr大小不同）
返回值指示连接是否建立成功
struct sockaddr_in dst;
dst.sin_family = AF_INET;
dst.sin_addr.s_addr = inet_addr("10.0.0.1");
dst.sin_port = htons(12345);
connect(sock, (struct sockaddr *)&dst, sizeof(dst));

## Slide 10: 六、数据传输
数据发送方
  int send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
数据接收方
  int recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
连接任意一端都可以发送或者接收数据
对于一个阻塞式(blocking) socket
  send直到所有数据被拷贝到协议栈缓存中才返回，或产生错误返回
  recv直到接收到数据(不一定等于len)，或对端关闭连接（返回0），或产生错误才返回

## Slide 11: 网络字节序与本地字节序
网络协议使用网络字节序（即大端字节序）传输数据，地址低位存储值的高位
Intel的x86平台使用的是小端字节序，地址低位存储值的低位
内存
低 -> 高
LE 04 03 02 01
BE 01 02 03 04
数据：0x01020304
为了保证数据在不同主机之间传输时能够被正确解释，主机在发送和接收数据时，需要进行网络字节序与主机字节序之间的相互转换：
  htons()/htonl()/htonll()
  ntohs()/ntohl()/ntohll()
只有在收发整数数据时才需要转换字节序，收发字符串/字节流时不需要关心

## Slide 12: 七、处理并发服务请求
如果一台服务器需要同时处理多个服务请求
使用多进程/多线程技术
  int request = accept(sock, addr, len);
  pthread_create(new_thread, NULL, handle_request, request);
  需要维护多个线程，增加系统开销
或 使用I/O多路复用技术
  for (int i = 0; i < nfds; i++)
  FD_SET(fd[i], &rfds);
  int ready = select(nfds, &rfds, NULL, NULL, timeout);
  for (int i = 0; i < nfds, i++)
  if (FD_ISSET(fd[i], &rfds)) recv(fd[i], buffer, len, 0);
  select最多支持1024个并发连接，且每次都需要遍历每一个连接，用epoll可以避免该限制

## Slide 13: HTTP服务器/客户端实验
实验内容
  使用C语言分别实现最简单的HTTP服务器和HTTP客户端
    服务器监听80端口，收到HTTP请求，解析请求内容，回复HTTP应答
      对于本地存在的文件，返回HTTP 200 OK和相应文件
      对于本地不存在的文件，返回HTTP 404 File Not Found
    服务器、客户端只需要支持HTTP Get方法，不需要支持Post等方法
    服务器使用多线程支持多路并发
测试项目
  所实现的HTTP服务器、客户端可以完成上述功能
    使用客户端连续多次获取文件
    同时启动多个客户端进程分别获取文件
    使用客户端请求不存在的文件
  使用”python -m SimpleHTTPServer 80”和wget分别替代服务器和客户端，对端可以正常工作

## Slide 14: 附件文件列表
topo.py
example: // 基于socket的echo程序
  echo-client.c
  Makefile
  echo-server.c